ЗАО «РОССИ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ПОТОК»

Функциональные характеристики

МОСКВА

2020

Программное обеспечение «ПОТОК» (далее ПО «ПОТОК» или ПО) управляет работой Комплексов аппаратно-программных «ПОТОК». ПО предназначено для контроля в автоматическом режиме соблюдения Правил дорожного движения водителями транспортных средств (ТС). Контроль осуществляется путем анализа видеоизображения процесса движения ТС, измерения скорости, определения пространственных и временных характеристик движения ТС. На основании анализа полученной информации программное обеспечение комплекса формирует пакет данных, необходимых для вынесения постановления по делу об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и сохраняет сведения о проездах ТС без признаков нарушения.

Основные функциональные характеристики ПО «ПОТОК»

ПО обеспечивает автоматическое считывание и распознавание передних и задних ГРЗ ТС, попадающих в зону контроля при соблюдении положений ГОСТ Р 50577 со следующими значениями вероятности:

- вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (для чистых ГРЗ, соотв. требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 г.)	- не менее 98%;

- вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) -	не менее 90%;

- вероятность условного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) - не менее 92%;

- вероятность ошибок распознавания - не более 4%;

- вероятность пропуска транспортных средств - не более 4%;

- вероятность появления дубликатов и фантомов - не более 0,5 %.

ПО обеспечивает детектирование и фиксацию всех ТС, попадающих в зону контроля, в том числе ТС без ГРЗ или с нечитаемым ГРЗ.

ПО обеспечивает при фиксации движущегося ТС возможность установки контролируемого направления движения ТС (оба направления, приближающиеся или удаляющиеся ТС). ПО обеспечивает в автоматическом режиме фиксацию нарушений ПДД с формированием пакета данных, фото- и видеоматериалов необходимых для вынесения постановления по делу об административном правонарушении в соответствии со статьями КоАП РФ:

Превышение установленной скорости движения (статья КоАП 12.9 ч. 1-7).

Проезд на запрещающий сигнал светофора (статья КоАП 12.12 ч. 1).

Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика (статья КоАП 12.12 ч. 2).

Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней (статья КоАП 12.15 ч. 1).

Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения (статья КоАП 12.15 ч. 2).

Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления (статья КоАП 12.15 ч. 4).

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении (статья КоАП 12.18).

Нарушение правил движения по автомагистрали (статья КоАП 12.11 ч. 1,2).

Нарушение правил маневрирования (статья КоАП 12.14 ч. 1.1).

Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали (статья КоАП 12.11 ч. 3).

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (статья КоАП 12.16 ч. 1,3).

Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (статья КоАП 12.16 ч. 2).

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств (статья КоАП 12.16 ч. 6, 7).

Нарушение правил движения через железнодорожные пути (статья КоАП 12.10 ч. 1-3).

ПО обеспечивает хранение сформированных данных (проезд ТС без нарушений ПДД, совершенные нарушения в зоне контроля и на контролируемом участке дороги) не менее чем за 30 дней (но не менее 200 000 записей).

ПО обеспечивает взаимодействие с аппаратными компонентами комплекса (видеокамера, приемники данных, инфракрасный прожектор и т.д.).