Система внутренней связи

Модели TP-6AC, TP-12AC,  ТP-5KV, TP-9KV

Приложение к инструкции на английском языке

Функциональные части

Станция TP-nAC

Receiver	телефон

Microphone	микрофон

Hook	рычаг

Call buttons	кнопки вызова

Busy red	индикатор “занято”

Paging button	кнопка пейджинга

Coiled cord	телефонный провод

Screws	шурупы

Terminals	клеммы

Wall mount bracket	монтажная скоба для установки на стену

Anti skid pad	резиновые ножки

Аппарат у входной двери DR-DW2

Metal Panel	металлическая панель

Door Release Lead	провод к дверному замку

Call Button	кнопка вызова

Lamp	лампочка

Проводка

Данная система внутренней связи имеет весьма простую систему проводки и совместима с любыми основными станциями и аппаратами у входных дверей, в зависимости от требований заказчика. Проводку можно осуществить различными способами, например она может состоять из 4х общих проводов в параллельных системах.

Внешний громкоговоритель (дополнительно)

Встроенный усилитель в каждом аппарате внутренней связи позволяет подключить к каждой станции внешний громкоговоритель и установить его там, где шум может помешать услышать объявление или гудок вызова этой станции.

Дополнительный источник питания

Регулируемый источник питания фирмы Commax, модель RF-1A, обеспечивает пост. ток 12В, 1А.

Для установки его на стену в комплект входит монтажная скоба. Кода источник питания подключен, на мониторе загорается индикатор.

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРОВЕРЬТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!

External Page Speaker	внешний громкоговоритель TYP-1~12

Electric Door Release	электронный дверной замок

Power Source	источник питания

Примечания

Если длина проводки слишком велика, то подсоедините дополнительный источник питания вдоль кабеля.

На каждые 6 станций в системе рекомендуется подключать 1 источник питания RF-1A.

Если в системе более 7 станций TP-nAC, то должно быть 2 источника RF-1A.

Установка номера станции

Каждая станция имеет на задней панели систему из 6 дип-переключателей. Два переключателя справа предназначены для настройки громкости сигнала вызова (второй справа) и передаваемого сообщения (крайний переключатель справа – переключатель пейджинга). Оставшиеся 4 переключателя служат для установки номера каждого аппарата.

На рисунке приведена нумерация всех аппаратов системы внутренней связи

Установка

Каждый аппарат внутренней связи TP-nAC снабжен монтажной скобой для установки на стену. Укрепите монтажную скобу на стене с помощью прилагаемых шурупов. Наденьте аппарат на скобу (на основании есть специальные щели), слегка сдвиньте вниз.

Инструкция по работе

ВЫЗОВ ДРУГОЙ СТАНЦИИ

Поднимите трубку и нажмите кнопку вызова нужной станции. На вызываемой станции будет слышен вибрирующий сигнал вызова.

Вы можете услышать слабый сигнал вызова в свою трубку.

Для вызова нескольких станций одновременно нажмите соответствующие кнопки вызова.

После завершения беседы положите трубку.

ПРИЕМ ВЫЗОВА

После того, как Вы услышали сигнал вызова, поднимите трубку и ответьте.

После завершения беседы положите трубку.

Примечание: Сигнал вызова можно настроить с помощью переключателя на задней панели (предпоследний справа)

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО ВСЕМ СТАНЦИЯМ

Поднимите трубку , нажмите и удерживайте кнопку пейджинга используемой станции. Говорите в трубку.

Примечание: Если в пейджинге нет необходимости, то установите переключатель пейджинга (крайний справа на задней панели) в положение OFF.

СВЯЗЬ С ДОМОФОНОМ

Пришедший нажимает кнопку вызова на аппарате у входной двери (DR-DW2), после чего станция в комнате издает двухтональный сигнал вызова.

Примечания:

Если переключатель пейджинга установлен в положение OFF, то сигнал вызова от входной двери слышен не будет

Если Вы хотите разговаривать, то необходимо поднять телефонную трубку в течении 15-20сек.

Если Вы разговариваете с другим аппаратом внутренней связи, то можете услышать слабый звонок вызова от двери в трубке.

Поднимите трубку и поговорите с пришедшим.

После установления личности пришедшего Вы можете открыть дверь, нажав на кнопку №1 на Вашем аппарате.

Технические характеристики

Источник питания	12В пост.тока

Потребление тока	180мА

Расстояние	500м/0.65мм

Проводка	4 общих провода.