Интерком

CM-810, CM-800S

Приложение к инструкции по эксплуатации

Введение

Благодарим Вас за приобретение системы внутренней связи серии CM-810. Эта система может включать до 10 станций CM-800S и предназначена для использования в офисах, в домах, больницах и т.д.

Перед началом установки и работы рекомендуется внимательно причитать Руководство и следовать все предложенным инструкциям.

Функциональные части

CM-810

Громкоговоритель

Индикатор номера вызываемого абонента

Кнопки выбора абонентов

Кнопка удержания разговора LOCK

Кнопка вызова (CALL)

Кнопка разговора (TALK)

Регулятор ГРОМКОСТИ РАЗГОВОРА

Регулятор ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА

Микрофон

Подстанция CM-800S

1. Громкоговоритель

2. Кнопка PRIVACY

3. Кнопка вызова

Проводка

См. приведенные схемы (раздел WIRING METHOD стр 7

Работа

1. Вызов подстанции с основной станции

Нажмите кнопку с номером  нужной подстанции

Нажмите кнопку разговора (TALK), чтобы сделать сообщение или кнопку CALL чтобы сделать вызов.

Отожмите кнопку TALK для того чтобы услышать ответ с подстанции.

2. Ответ на вызов с основной станции

Когда на основной станции нажимается кнопка селектора, то на соответствующей подстанции слышен сигнал вызова.

Отожмите кнопку PRIVACY и говорите.

После завершения разговора нажмите кнопку PRIVACY.

3. Вызов основной станции с подстанции

Нажмите кнопку вызова (CALL).

Поле ответа основной станции говорите.

НЕ СЛЕДУЕТ НАЖИМАТЬ КНОПКУ ВЫЗОВА ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ.

После завершения разговора нажмите кнопку PRIVACY.

4. Ответ оператора на вызов с подстанции

Когда на подстанции нажимается кнопка вызова, то на основной станции слышен сигнал вызова и одновременно загорается индикатор соответствующей станции.

Нажмите кнопку селектора, индикатор которой горит. Индикатор погаснет.

Нажмите кнопку TALK, чтобы говорить, и отожмите, чтобы услышать ответ.

Технические характеристики

Рабочее напряжение:	12 В пост. тока

Ток:	макс. 370 мА, в режиме ожидания 60мА

Мощность выходного сигнала:	900 мВт

Расстояние: максимально 300м при сечении провода 0,65 мм

Проводка:	от мастера до подстанции двужильный кабель